GC仪器预防维护时注意事项：

- 首先断电源。将仪器电源以及仪器周围的插板和电源插头尽量都拔掉，撤走。

- 在对GC500/580/600/680进行清灰时，要关闭H2 、N2。必要时可以用空气进行吹扫。

- 将拆机卸下的螺丝、螺母分类放置好。

- 主要是对电路板的清灰。用软毛刷轻轻刷试，用空气吹扫。

- 在拆卸过程中发现仪器本身有损坏的任何部件，都要让客户来确认一下。提出解决方案，并拍照作记录。

- 帮客户更换的配件、涂油的地方等，向客户说明。

- 查看客户相关耗材，并建议哪些需要增添。

- 维护完毕后，调试仪器，以确保仪器完好。